Разъем, вид на блок  питания.

+AKB – Постоянное напряжение от 9 до 16 Вольт

GND – Земля

ACC  - Управляющий сигнал для включения/выключения блока питания

R_OUT – Выход  напряжения 12 Вольт  когда блок питания включен допустимый  ток 3А

VKL_PC + и VKL_PC-  -  Происходит замыкание Между этими контактами при включении Блока питания( максимальный допустимый ток межу контактами 0.2 А). В зависимости от типа подключения эти разъемы можно использовать по разному. При подключению к ноге датчика холла VKL_PC_ заземляется.

V_OUT– Выход напряжения  при работе Блока питания для питания Планшета в ЗАМЕН АККУМУЛЯТОРА. Выходное напряжение 5.25 Вольт.

HUB - Напряжение питания 5.25 Вольт для питания USB HUB. Включается за 2 секунды секунд до включения Планшета при помощи контактов VKL_PC . И пропадает через 5 секунд после отключения планшета по датчику Хола.

OTG –Подается Питание 5.25 Вольт на Вход USB планшета. Обычно используется для первого включения планшета по разъему USB. Как буд то к планшету подключили зарядку.

Схема подключения  питания  к устройствам системы от БП.